木质林产品质量监测工作规范

（2020年版）

国家林业和草原局科学技术司

2020年4月

目  录

1 监测产品建议	1

2 监测项目指南	2

3 监测项目申报	2

3.1 申报条件	2

3.2 申报要求	2

4 监测方案制定	3

4.1 监测计划制定	3

4.2 监测方案编制	3

5 下达监测任务	4

6 签订项目合同	4

7 监测技术培训	4

8 抽样	5

8.1 抽样准备	5

8.2 抽样要求	5

9 检验	9

9.1 样品的确认、保存及处置	9

9.2 检验	9

9.3 原始记录	9

9.4 结果判定	9

9.5 检验报告	10

9.6 检验过程的特殊情况	10

9.7 检验报告送达	10

9.8 异议处理	10

10 承检机构监测结果及工作总结	11

10.1 监测结果	11

10.2 监测工作总结	12

10.3 材料报送	13

11 牵头机构监测报告及工作总结	13

11.1 监测报告	13

11.2 监测报告附件	16

11.3 监测结果简报	16

11.4 监测其他相关材料	16

11.5 监测工作总结	17

11.6 材料报送	17

12 监测报告评审	18

13 承检机构工作质量考核	18

14 附则	19

附件1 20××年木质林产品质量监测产品建议表	20

附件2 20××年木质林产品质量监测项目申报书	21

附件3 木质林产品质量监测项目合同任务书	23

附件4 承担木质林产品质量监测任务承诺书	28

附件5 木质林产品质量监测抽样人员名单表	29

附件6-1 木质林产品质量监测抽样通知书	30

附件6-2 木质林产品质量监测工作质量及工作纪律反馈单	32

附件7 木质林产品质量监测抽样单	33

附件8 木质林产品质量监测抽查封样单	35

附件9 木质林产品质量监测未抽到样品的企业情况表	36

附件10 木质林产品质量监测抽样情况上报表	37

附件11 木质林产品质量监测检验报告	38

附件12 木质林产品质量监测检验结果通知书	42

附件13 木质林产品质量监测异议处理通知书	44

附件14 20××年××产品质量监测情况简报	45

附件15-1 20××年××产品质量监测检验结果汇总表	46

附件15-2 20××年××产品质量监测检验结果汇总表（标准化示范企业）	47

附件15-3 20××年××产品质量监测检验结果汇总表（国家林业龙头企业）	48

附件16 20××年××产品质量监测结果简表（分省）	49

附件17 20××年××产品质量监测单项检测项目结果统计表	50

附件18 20××年××产品质量监测检验结果通知书企业确认情况汇总表	51

附件19 20××年××产品企业情况表	52

附件20 20××年××产品质量监测抽查任务完成情况检查表	53

附件21 20××年木质林产品质量监测工作总结	54

附件22 20××年木质林产品质量监测抽查任务完成情况汇总表	55

附件23 木质林产品质量监测项目经费决算表	56

附件24 20××年××产品质量监测结果分析报告	57

附件25 20××年木质林产品质量监测承检机构工作质量考核表	58

附件26-1 木质林产品检测机构信息	59

附件26-2 林化产品检测机构信息	62

附件27-1 木质林产品标准清单	63

附件27-2 林化产品标准清单	80

木质林产品质量监测工作规范

（2020年版）

为进一步加强和规范木质林产品质量监测工作，建立和完善木质林产品质量监测体系，保障木质林产品监测质量，根据相关法律法规及国家林业和草原局监测工作要求，制定本规范。

本规范适用于国家林业和草原局木质林产品质量监测工作。

各省级林业和草原主管部门可参照执行。

# 1 监测产品建议

各省级林业和草原主管部门、行业协会和质检机构等相关单位，根据所掌握的相关木质林产品质量和行业质量状况，可向国家林业和草原局科学技术司（以下简称科技司）提交国家林业和草原局行业质量监测产品（木质林产品类）建议。

每年3月31日前提交下一年度的《20××年木质林产品质量监测产品建议表》（式样见附件1）。建议主要内容包括但不限于以下内容：

（1）监测产品名称。

（2）监测必要性、可行性和监测目的等。

（3）监测产品的执行标准、检测项目等。

（4）监测区域、批次、时间等。

# 2 监测项目指南

科技司根据国家林业和草原局木质林产品质量监测工作安排，结合各单位提交的监测产品建议，制定下一年度国家林业和草原局行业质量监测产品目录（木质林产品类），并发布下一年度国家林业和草原局《木质林产品质量监测项目申报指南》。

# 3 监测项目申报

# 3.1 申报条件

申报承担监测项目的检验检测机构，必须满足以下条件：

（1）具备有效期限内的检验检测机构资质认定证书（CMA证书）；

（2）检验检测能力（产品/参数）应覆盖申报产品监测规定的标准及所有检验项目；

（3）上一年度科技司组织的检验检测机构能力验证结果未被评为离群；

（4）承担上一年监测任务工作考核未被评为不合格；

（5）获得国家林业和草原局授权的质检机构。

# 3.2 申报要求

省级及以下林业和草原系统具备检验能力的检验检测机构，可根据《木质林产品质量监测项目申报指南》及相关申报要求，在规定时间内经省级林业和草原主管部门审核后，向科技司提交《20××年木质林产品质量监测项目申报书》（式样见附件2）。

国家林业和草原局直属单位的具备检验检测能力的检验检测机构，可根据《木质林产品质量监测项目申报指南》及相关申报要求，在规定时间内向科技司提交《20××年木质林产品质量监测项目申报书》（式样见附件2）。

# 4 监测方案制定

# 4.1 监测计划制定

科技司根据木质林产品质量监测工作需要，对各单位提交的监测项目申报材料进行审核，结合部门预算中林产品质量安全监测经费额度，确定下一年度国家林业和草原局木质林产品质量监测计划，编制下一年度木质林产品质量监测预算申请。

木质林产品质量监测计划主要包括：监测产品、监测项目、监测区域、监测批次、监测进度以及监测费用等。

# 4.2 监测方案编制

根据财政部部门预算批复和木质林产品质量监测计划，确定年度木质林产品质量监测工作任务。

根据年度监测工作任务，科技司委托国家林业和草原局林产品质量和标准化研究中心（以下简称“质量标准中心”）组织相关检验机构和技术专家，编制《20××年度木质林产品质量监测方案》（以下简称监测方案）。监测方案内容主要包括：

（1）监测产品和检验项目；

（2）监测区域和监测批次；

（3）检测机构及任务分工；

（4）抽样要求；

（5）检验项目和要求；

（6）判定原则；

（7）时间安排；

（8）其他。

必要时，质量标准中心应组织专家对监测方案进行评审论证，确定监测方案。

# 5 下达监测任务

根据监测方案确定监测任务。各承担监测任务的检验检测机构（以下简称承检机构）应及时开展检验资质、能力范围和工作质量等自查工作，如不符合监测任务承检工作有关要求，应立即向科技司汇报。科技司组织核查各承检机构检验资质及能力范围，根据年度监测工作安排和监测方案，确定各监测项目牵头机构和承检机构。

根据年度监测工作安排，国家林业和草原局下达年度监测方案，部署监测任务。监测任务严禁分包。

# 6 签订项目合同

根据监测任务，科技司组织承检机构签订《食用林产品质量安全监测项目合同任务书》（式样见附件3）。

各承检机构向科技司提交签字并加盖公章的《承担食用林产品质量安全监测任务承诺书》（式样见附件4）。

# 7 监测技术培训

根据年度监测方案，针对年度监测任务，科技司组织或委托质量标准中心等单位开展年度监测工作相关业务培训。培训内容主要包括：工作流程、抽样要求、检测技术、监测结果分析、材料报送要求等。各承检机构负责监测工作的负责人和相关人员应参加培训。

# 8 抽样

# 8.1 抽样准备

8.1.1 抽样前培训

承检机构应对参与监测任务的抽样、检验、检验报告编制、上报材料编写等相关人员进行培训，组织学习《产品质量法》《标准化法》和《木质林产品质量监测规范（2020年版)》等相关的法律法规、部门规章和规范，相关的产品标准、抽样要求以及监测方案等，并做好相关培训记录。

8.1.2 抽样人员确定

开展抽样工作前，各承检机构应确定抽样人员名单及其分组、分工（必要时），填写《木质林产品质量监测抽样人员名单表》（附件5）报送质量标准中心。

8.1.3 联络相关林业和草原主管部门

根据工作需要，各承检机构联系被监测单位所在地林业和草原主管部门，做好抽样准备工作。

# 8.2 抽样要求

8.2.1 抽样工作应按年度监测方案规定要求执行，抽样人员不得少于2名。

8.2.2 抽样前应向被监测单位出示木质林产品质量监测相关文件、注明抽样内容的《木质林产品质量监测抽样通知书》（附件6-1）、《木质林产品质量监测工作质量及工作纪律反馈单》（附件6-2）和抽样人员有效身份证件（包括身份证、工作证等）。抽样时，要履行告知义务，明确企业在监测抽样过程中的权利和义务，告知被监测单位阅读《木质林产品质量监测抽样通知书》背面的被监测单位须知，并向被监测单位告知木质林产品质量监测性质、抽样产品名称等相关信息后，再进行抽样。

8.2.3 监测的样品应当由抽样人员在企业成品仓库（含存放区）内已检合格的产品中随机抽取，不得由被监测单位抽样或取样。

优先抽样标准化示范基地、国家林业龙头企业及集中产区。

样品应按监测方案规定的数量抽取，没有具体数量规定的，抽取样品不得超过检验的合理要求。

8.2.4 不得抽样的情形

抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被监测单位的相关信息，遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被监测单位无监测抽样通知书或者相关文件所列产品的；

（2）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（3）出口产品；

（4）产品抽样基数不符合监测方案要求的。

8.2.5 抽样单填写

（1）抽样人员应当使用规定的《木质林产品质量监测抽样单》（式样见附件7），详细记录抽样信息。抽样文书应当字迹工整、清楚，容易辨认，不得随意涂改，需要更改的信息应双杠杠改，并由被监测单位与抽样人员盖章或签字确认；

（2）抽样单上企业名称应严格按照企业营业执照填写。企业公章上名称与营业执照上企业名称不一致时，应在抽样单备注栏中说明，并将企业营业执照拍照或将复印件带回；

（3）抽样单上产品名称应按照产品标准名称填写，如现场抽样时，发现产品标识、说明书等标注信息与产品标准名称不一致时，需在备注中注明产品标称名称；

（4）抽样单填写完毕后，必须由抽样人员和被监测单位相关负责人签字，并加盖被监测单位与承检机构印章。特殊情况下，可由双方签字确认，并在备注栏注明“印章不在，签字有效”。

8.2.6 封样

样品一经抽取，抽样人员应立即以妥善的方式进行封样，并贴上盖有承检机构公章的《木质林产品质量监测抽查封样单》（式样见附件8），以防止样品被擅自拆封、动用及调换。

常用的封样方法是采用纸质封条可靠地贴封于样品或样品包装的有关部位。抽样人员应观察、分析包装接缝处等，确定封样部位和标记，以防止在不破坏封条的情况下调换样品的情况发生。

封条上应有被监测单位和抽样人员双方的签名，注明抽样日期，并由双方盖章确认（印章不在时，被监测单位代表应注明“印章不在，签字有效”的字样）。封条的材质、尺寸大小可由承检机构根据抽样需要确定。

为确保样品的真实性，需要时，抽样人员可采取适宜的其他附加防拆封措施。

8.2.7 现场取证

对样品状态、产品库存及其他可能影响抽样结果的情形，应采用拍照或录像等方式进行现场取证，并将照片或录像保留6年。

现场取得的证据应包括但不限于：

（1）企业营业执照复印件或照片；对依法实施行政许可、市场准入和相关资质管理的产品，还应包括其资质证书照片或加盖印章的复印件；

（2）取样照片（应包含有抽样人员、陪同人员、样品基数信息和样品信息等）；

（3）封样完毕后，所封样外观照片。

8.2.8 样品获取

抽取的样品可以由被监测单位（或个人）自愿提供或者由承检机构向被监测单位（或个人）支付样品购置费。

8.2.9 样品运输

抽样人员应将抽取的样品按产品运输要求，采取必要的保护措施自行携带或寄送至承检机构。

8.2.10 抽不到样品的情况

因企业转产、停产、破产等原因导致无样品可以抽取的，抽样人员应当收集相关证明材料，如实记录相关情况，填写《木质林产品质量监测未抽到样品的企业情况表》（附件9），将该表与其相关证明材料随汇总材料一起报到质量标准中心。

8.2.11 抽样情况上报

抽样中遇到特殊情况或无法达到监测方案要求时，承检机构应及时将情况报质量标准中心，特殊情况报至科技司。抽样任务完成后，承检机构应及时将《木质林产品质量监测抽样情况表》（附件10）报质量标准中心。质量标准中心汇总后及时报送科技司。

# 9 检验

## 9.1 样品的确认、保存及处置

承检机构接收样品时，应当检查、记录样品的状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对检验和备用样品分别标识后入库。

承检机构应当妥善保存样品，并在发送检验报告三个月后，方可处理样品。

## 9.2 检验

按照监测方案要求对样品进行检验，记录检验结果。

## 9.3 原始记录

原始记录必须如实填写，保证真实、准确、清晰，并留存至少6年。

## 9.4 结果判定

检验结果按监测方案要求判定。

## 9.5 检验报告

承检机构应当出具经授权签字人签发的木质林产品质量监测检验报告。检验报告应当内容真实齐全、数据准确、结论明确。检验报告格式可参照《木质林产品质量监测检验报告》（式样见附件11）。

承检机构应当对其出具的检验报告的真实性和准确性负责。

## 9.6 检验过程的特殊情况

对需要在被监测单位现场检验产品或产品部分项目的，承检机构应当制定统一的现场检验规程。必要时，检验过程应采取拍照或录像等方式保存证据。

检验过程中遇有样品失效或者其他情况致使检验无法进行的，承检机构必须如实记录即时情况，提供充分的证明材料，并将有关情况上报质量标准中心。

检验过程中发现样品存在严重质量问题的，或检验出现明显异常情况的，应及时报告质量标准中心。

## 9.7 检验报告送达

检验工作完成后，承检机构应在15个工作日内将《木质林产品质量监测检验结果通知书》（式样见附件12）和检验报告发送至被监测单位。承检机构应通过检验结果回执、快递查询等方式确认被监测单位收到相关文书。

## 9.8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

（1）被监测单位应当在收到检验报告的15个工作日内，向承检机构提出书面异议。

（2）承检机构在收到异议书面申请后，应对提出的异议进行逐项分析，核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

（3）对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的检验机构应当按原监测方案对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告和《木质林产品质量监测异议处理通知书》（式样见附件13）。复检结论为最终结论。

# 10 承检机构监测结果及工作总结

## 10.1 监测结果

各承检机构按照监测方案要求，完成各产品监测任务后，应在规定时间内编制完成相关材料给牵头机构，至少包括：

10.1.1 《20××年××产品质量监测情况简报》（式样见附件14），包括抽查区域内的总体情况、抽查结果统计、抽查结果反映的主要问题及其原因分析、不合格企业检验结果确认及异议处理等过程记录等；

10.1.2 《20××年××产品质量监测结果汇总表》（式样见附件15-1）；

10.1.3 《20××年××产品质量监测检验结果汇总表（标准化示范企业）》（式样见附件15-2）；

10.1.4 《20××年××产品质量监测检验结果汇总表（国家林业龙头企业）》（式样见附件15-3）；

10.1.5 《20××年××产品质量监测结果简表（分省）》（式样见附件16）；

10.1.6 《20××年××产品质量监测单项检测项目结果统计表》（式样见附件17）；

10.1.7 《20××年××产品质量监测检验结果通知书企业确认情况汇总表》（式样见附件18）；

10.1.8 《20××年××产品企业情况表》（式样见附件19）；

10.1.9 《20××年××产品质量监测抽查任务完成情况检查表》（式样见附件20）。

## 10.2 监测工作总结

10.2.1 各承检机构完成年度木质林产品质量监测工作后，应按要求编制《20××年木质林产品质量监测工作总结》（式样见附件21），其撰写提纲可参考以下内容：

（1）监测工作完成情况；

（2）监测工作质量情况；

（3）《20××年木质林产品质量监测抽查任务完成情况汇总表》（式样见附件22）；

（4）监测工作经验及不足之处；

如何体现公正性、科学性、准确性，抽样工作中遵纪守法和廉政方面的情况；被监测单位（或个人）对检验机构及其工作人员提出了哪些意见，是如何解决的；

（5）工作建议。

10.2.2 随监测工作总结提交项目经费执行情况。

承检机构按照《国家林业局林产品质量安全监测项目经费管理办法》要求，提交木质林产品质量安全监测项目经费决算表（附件23）。

## 10.3 材料报送

10.3.1 报送要求

承检机构应在指定时间上报监测结果相关材料（纸质和电子版）至牵头机构，上报材料必须内容完整、数据准确。上报材料内容应按目录顺序排列，每部分内容之间统一用彩纸隔开，并在彩纸上打印该部分的目录序号与标题。

上报的材料统一用A4纸装订成书本式样，书脊（侧面）统一标识“20××年国家林业和草原局××产品质量监测结果汇总材料”，封面上方统一填写“20××年国家林业和草原局××产品质量监测结果汇总材料”，封面下方填写承检机构名称，上报时间（年月日），并加盖公章。上交装订成册的文字材料一式两份。

10.3.2 材料审核

牵头机构将对材料的完整性、准确性，与监测方案符合性进行审核，审核不合格的材料将返回承检机构，修改后重新上报。

# 11 牵头机构监测报告及工作总结

## 11.1 监测报告

牵头机构应根据监测方案要求，在规定时间内编制《20××年××产品质量监测结果分析报告》（式样见附件24）。监测结果分析报告应包含但不仅限于以下内容：

11.1.0 简要概述本次监测抽查情况。主要包括承检机构的名称，监测时间，监测产品名称，主要监测省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团，计划监测企业数和批次数，实际监测企业数和批次数，以及监测结果。监测结果报告监测抽查合格企业数、不合格企业数；合格产品数、不合格产品数、产品抽样合格率、涉及的不合格项目。

11.1.1 监测产品和行业概况

（1）监测产品简介，产品界定及主要性能要求等。

（2）监测产品行业概况，监测省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团生产企业的数量，企业类型及地区分布、企业集中区域、行业存在问题等情况；

（3）产品相关标准现状。

11.1.2 产品主要质量指标

简述检验项目特性、标准要求以及项目对产品质量和使用性能的影响。

11.1.3 监测方案中有关内容

包括抽样方法、检验依据、检验项目和检验结果的综合判定原则。

11.1.4 检验结果的综合分析和评价

（1）总体结论

包括实际监测省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团、企业数、产品数、合格企业数、合格产品数、产品的抽样合格率。

（2）抽样结果统计分析

使用图表统计，并对数据进行分析。至少包括：

①按生产企业所在地（省/区或市）统计企业和产品合格率；

②按生产企业规模统计企业和产品合格率；

③按检验项目统计合格率；

④按生产企业类型统计企业和产品合格率（适用时）；

⑤按产品类型统计合格率（适用时）。

（3）监测结果反映的主要产品质量问题及其原因分析

①检验数据分析（适用时）

用本次检验的典型数据，将重点检验项目对产品性能、品质的影响做出分析；

②不合格项目分析

逐一阐述不合格项目涉及的企业数、产品批次数，通过列举不合格的企业及其产品的标准值、明示值、实测值等数据，分析可能造成的不合格原因及危害。

（4）历年监测情况（适用时）

运用图表形式对本次监测与历年监测情况进行对比，并分析不合格项目和质量趋势。

11.1.5 监测过程中了解的行业情况

①调研掌握的行业情况；

②调研发现的行业问题；

包括调研掌握的行业情况、调研发现的行业问题、产业集中区情况等。

11.1.6 建议

根据监测情况，向任务下达部门提出建议。

## 11.2 监测报告附件

11.2.1 《20××年××产品质量监测检验结果汇总表》（式样见附件15-1）

11.2.2 《20××年××产品质量监测单项检测项目结果统计表》（式样见附件17）

## 11.3 监测结果简报

11.3.1 《20××年木质林产品监测结果简报》（式样见附件14）

11.3.2 《20××年××产品质量监测结果简表（分省）》（式样见附件16）

11.3.3 《20××年××产品质量监测检验结果统计表（标准化示范企业20）》（式样见附件15-2）

11.3.4 《××年××产品质量监测检验结果统计表（国家林业龙头企业）》（式样见附件15-3）

## 11.4 监测其他相关材料

11.4.1 一家企业一份，按省份排序。应包括《木质林产品质量监测抽样单》（式样见附件7）、《木质林产品质量监测检验结果通知书》（式样见附件13）、《20××年××产品企业情况表》（式样见附件19），检验报告等相关材料的快递单、快递查询单或企业确认回执等。

11.4.2 《木质林产品质量监测未抽到样品的企业情况表》（附件9）。

11.4.3 《20××年××产品质量监测检验结果通知书企业确认情况汇总表》（式样见附件18）

11.4.4 《木质林产品质量监测项目经费决算表》（附件23）

## 11.5 监测工作总结

11.5.1 《20××年木质林产品质量监测工作总结》（式样见附件21），撰写提纲可参考以下内容：

（1）监测工作完成情况；

（2）监测工作质量情况；

（3）《20××年木质林产品质量监测抽查任务完成情况汇总表》（附件22）；

（4）监测工作经验及不足之处；

如何体现公正性、科学性、准确性，抽样工作中遵纪守法和廉政方面的情况；被监测单位（或个人）对检验机构及其工作人员提出了哪些意见，是如何解决的；

（5）工作建议。

11.5.2 随监测工作总结提交项目经费执行情况

承检机构按照《国家林业局林产品质量安全监测项目经费管理办法》要求，提交《木质林产品质量监测项目经费决算表》（附件23）。

## 11.6 材料报送

11.6.1 报送要求

牵头机构应在指定时间上报监测报告、监测结果简报和监测工作总结相关材料（纸质和电子版）至质量标准中心，上报材料必须内容完整、数据准确。上报材料内容应按目录顺序排列，每部分内容之间统一用彩纸隔开，并在彩纸上打印该部分的目录序号与标题。

上报的材料统一用A4纸装订成书本式样，书脊（侧面）和封面上方分别标识“20××年国家林业和草原局木质林产品质量监测报告”、“20××年国家林业和草原局木质林产品质量监测结果简报”及“20××年国家林业和草原局木质林产品质量监测工作总结”，封面下方填写牵头机构名称，上报时间（年月日），并加盖公章。上交装订成册的文字材料一式两份。

11.6.2 材料审核

质量标准中心将对材料的完整性、准确性，与监测方案符合性进行审核，审核不合格的材料将返回牵头机构，修改后重新上报。

# 12 监测报告评审

科技司组织专家对“20××年国家林业和草原局木质林产品质量监测报告”进行评审。质量标准中心根据评审意见，完善监测报告及相关附件后上报科技司。

# 13 承检机构工作质量考核

根据各承检机构年度监测工作开展情况、材料上报情况和自评情况，质量标准中心编制《20××年木质林产品质量监测承检机构工作质量考核总结》、《20××年木质林产品质量监测抽查任务完成情况汇总表》（式样见附件22）以及《20××年木质林产品质量监测承检机构工作质量考核表》（式样见附件25），并将各承检机构上报材料一并报送科技司。

科技司根据《20××年木质林产品质量监测承检机构工作质量考核总结》，将在工作规范性、检验数据正确性、异议处理完整性、上报材料及时性、上报信息准确性等方面对承检机构工作质量进行考核；同时将对承检机构绩效目标完成情况等进行考核。

考核结果将与下次木质林产品质量监测任务挂钩。

# 14 附则

关于木质林产品检验检测机构名录见附件26-1；木质林产品相关标准见附件27-1。

国家林业和草原局林化产品质量监测工作可参照本规范执行。

林化产品检验检测机构名录见附件26-2；林化产品相关标准见附件27-2。

## 附件1 20××年木质林产品质量监测产品建议表

填表单位：                                                 日期：   年  月  日

| 序号 | 监测产品 | 监测项目 | 依据标准 | 监测区域、批次 | 需重点关注的问题和理由 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

建议监测产品的必要性、可行性和监测目的：

## 附件2 20××年木质林产品质量监测项目申报书

20××年木质林产品质量监测项目申报书

项目名称：

申请单位：

通讯地址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

主管部门(单位)：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

联 系 人：

填制日期：

国 家 林 业 和 草 原 局 科 学 技 术 司 制

一、20××年项目任务计划

（一）项目背景（包括申报监测产品区域内行业现状、质量现状、存在的问题、监测的必要性。）

（二）考核目标和预期效益

（三）项目内容（1、监测品种；2、监测地区及监测数量；3、监测标准及检测项目；4、阶段计划等。）

（四）时间进度

（五）涉及的相关单位及事项（与实施项目有关的单位、企业等）

二、项目单位情况

包括单位类型、隶属关系、职能业务范围；检测设备、检测人员；检验检测能力（需提供与申请监测产品对应的资质证书）等。

三、项目经费支出预算

单位：万元

| 监测项目名称 | 预算科目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 材料费 | 设备费 | 试验验证费 | 差旅费 | 会议费 | 劳务费 | 专家咨询费 | 宣传印刷费 | 培训费 | 其他费用 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：预算编制严格执行《国家林业局林产品质量监测项目经费管理办法》（办规字〔2013〕174号）。

四、项目主要参加人员

| 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、申报意见

| 项目单位意见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 主管部门(单位)意见 | 经审核，同意报送。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 备注 |  |

## 附件3 木质林产品质量监测项目合同任务书

合同编号：

国家林业和草原局机关业务委托合同

（20  年）

项目名称：

委托方（甲方）：          国家林业和草原局科技司

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

国家林业和草原局印制

填 写 说 明

一、本合同为国家林业和草原局机关业务委托合同示范文本，适用于机关各司局在执行预算中因工作需要，以机关名义委托其他单位处理委托事项的合同或协议订立。

二、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”“受托方”项下分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同中当事人使用本合同书约定认为无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

五、本合同一式三份，双方当事人各执一份，一份作为财务付款凭证。如合同签约方为多个当事人的，合同文本数量可据此递增。

六、合同由各司局综合处统一编号并管理，合同编号共10位，规则为年份（4位）+司局代码（2位）+顺序码（4位），其中顺序码按0001～9999顺序确定，如办公室：20XX010001～9999。各司局代码分配为：办公室01、生态司02、资源司03、草原司04、湿地司05、荒漠化司06、动植物司07、保护地司08、发改司09、林场种苗司10、公安局11、规财司12、科技司13、国际司14、人事司15、公园办16、机关党委17、老干部局18。

国家林业和草原局业务委托合同

委托方（甲方）：       国家林业和草原局科技司

住  所  地：     北京市东城区和平里东街18号

法定代表人（委托代理人）：

联系人：

通讯地址：

联系电话：                  传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人（委托代理人）：

联系人：

通讯地址：

联系电话：                   传真：

电子信箱：

根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方平等协商，达成以下协议，并由双方共同恪守。

第一条  甲方委托乙方承担                              事项。

第二条  甲方委托事项的主要内容：

1.                                                   ；

2.                                                   。

第三条  乙方应按以下进度完成委托事项：

1.                                                   ；

2.                                                   。

第四条  乙方承担甲方委托事项的经费预算总计（人民币金额大写）

元，主要包括             （按照《国家林业局林产品质量安全监测项目经费管理办法》（办规字〔2013〕174号）规定）支出。

第五条  业务委托经费（人民币金额大写）            元，由甲方

（一次或分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

1.                                                   ；

2.                                                   。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户名称：

开户银行：

地址：

账号：

第六条  本合同签订即具有法律效力，双方须严格遵守，如有一方违约，违约方必须承担违约责任，赔偿对方因此而遭受的全部损失。

第七条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第            种方式处理：

1、提交                       仲裁委员会仲裁；

2、依法向                     人民法院起诉。

第八条  本合同未尽事项，由双方另行约定，并作为本合同组成部分，具备同等法律效力。

委托方（甲方）盖章：              受托方（乙方）盖章：

法定代表人（委托代理人）：        法定代表人（委托代理人）：

年    月   日                        年    月   日

## 附件4 承担木质林产品质量监测任务承诺书

为了科学、公正、廉洁、高效地完成所承担的木质林产品质量监测相关任务，确保工作质量，本单位郑重承诺如下：

一、严格按照《国家林业和草原局木质林产品质量监测工作规范》等文件开展质量监测工作，如实上报检验结果和检验结论，对检验工作负责，确保所承担的抽样、检验等相关工作科学、公正、准确。

二、确保具备所承担木质林产品质量监测任务的检验能力和相关条件，对本单位参与监测任务的有关人员进行监测工作的相关培训。

三、严格遵守国家法律、法规的规定和质量监测工作有关纪律要求。

（一）未经国家林业和草原局科学技术司的批准，不分包检验任务，不租赁或借用他人的检测设备；

（二）在承担质量监测任务期间，不与企业签订同类产品的有偿服务协议及其他与本单位利益相关的工作；

（三）开展质量监测工作，不收取被监测企业费用；

（四）在出具检验报告之前不以任何方式向被监测企业或其他单位和人员透露相关信息；

（五）未经国家林业和草原局科学技术司同意，不对外公布质量监测的任何情况；

（六）不接受被监测企业的馈赠，不利用质量监测工作牟取利益。

四、严格遵守质量监测工作各环节的时间进度安排，及时将检验报告和规定的材料及有关情况报送国家林业和草原局科学技术司，对于无法按时上报的情况要事先书面说明情况。

五、严格按照要求编写上报材料。

六、接受国家林业和草原局科学技术司对本单位承担木质林产品质量监测工作质量的监督检查和考核。

七、承诺书一式二份，由国家林业和草原局科学技术司和承诺单位各执一份。

承诺单位负责人签字：

承诺单位：（公章）

年   月   日

## 附件5 木质林产品质量监测抽样人员名单表

| 承检机构： |
| --- |
| 序号 | 抽样人员姓名 | 监测产品名称 | 联系电话 | 手机 | 抽样地点（省） | 抽样起止时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

注： 此表在承检机构开展抽样工作前，报质量标准中心汇总后上报国家林业和草原局科学技术司（必要时）。

## 附件6-1 木质林产品质量监测抽样通知书

抽样编号：

：

按照国家林业和草原局部署，现对你单位进行产品质量监测抽样。请你单位认真阅读《木质林产品质量监测抽样被监测单位须知》，并予以积极配合。

监测产品：

抽样单位：

抽样人员：

抽样日期：         年    月    日

抽样单位（公章）

年  月  日

有效期至      年  月  日

注：此通知书一式三联，第一联由被监测单位留存；第二联由抽样单位留存；第三联由组织监测抽样的部门留存。

木质林产品质量监测抽样被监测单位须知

1、木质林产品质量监测抽样事先不通知被监测单位，样品由抽样单位持《木质林产品质量监测抽样通知书》、有效身份证件（身份证或工作证）在被监测单位的待销产品中随机抽取。

2、木质林产品质量监测抽样工作，各单位应积极配合。

3、林产品监测工作不向被监测单位收费。抽样单位付费购买被监测单位抽取的样品，被监测单位应提供正式发票。需要被监测单位协助送样的，被监测单位应当在规定的时间内将样品完好寄送到指定单位。

4、被监测单位对抽样单位、个人及有关此次监测抽样工作的任何意见，请及时向组织监测抽样的部门反馈，填写《木质林产品质量监测工作质量及工作纪律反馈单》，反馈意见者应留下电话、传真、E-mail等联系方式。

通讯地址：北京市东城区和平里东街18号国家林草局科技司（100714）

联系电话：010-84238848

传    真：010-84239221

## 附件6-2 木质林产品质量监测工作质量及工作纪律反馈单

| 产品名称 |  | 抽样时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承检机构 |  |
| 对承检机构抽样、检验等相关工作的评价 | 抽样工作 | 检验工作 | 其他 |
| 对此次监测 工作建议 |  |
| 填表人 |  | 填表日期 |  |
| 反馈意见单位 | （单位公章） 年 月 日 |

反馈受理机关：国家林业和草原局科学技术司

通讯地址：北京市东城区和平里东街18号

邮政编码：100714

联系电话：010-84238848

## 附件7 木质林产品质量监测抽样单

编号：    _____

| 任务来源 | 国家林业和草原局 | 任务类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被监测 单位 | 单位名称及 通讯地址 |  | 法人代表 |  |
|  |  |  | 联系人及电话 |  |
|  | (国家林业龙头企业 (国家林业标准化示范企业 |
| 生 产 单位 | 单位名称 |  | 经 济 类 型 | 内资 | (国有 | (私营（含个体） |
|  | 单位地址 |  |  |  | (集体 | (有限责任公司 |
|  | 邮政编码 |  |  |  | (联营 | (股份有限公司 |
|  | 法人代表 |  |  |  | (股份合作 | (其他企业 |
|  | 联系人 |  |  | 港澳台 | (合资经营 | (合作经营 |
|  | 联系电话 |  |  |  | (港澳台独资经营 | (港澳台投资股份有限公司 |
|  | 营业执照 |  |  |  |  |  |
|  | 机构代码 |  |  | 外 资 | (中外合资 | (中外合作 |
|  | 年产量 | 万(m2 (m3 (件 |  |  | (外资企业 | (外商投资股份有限公司 |
|  | 年销售额 | /万元 |  |  |  |  |
| 监测产品信息 | 产品名称 |  | 规格型号 |  |
|  | 生产日期/批号 |  | 商标 |  |
|  | 抽样数量 |  | 标注执行标准/技术文件 | 见备注 |
|  | 抽样基数/批量 |  | 封样状态 |  |
|  | 抽样日期 |  | 是否为出口产品 | (是 (否 |
|  | 寄送样地点 |  | 寄送样截止日期 |  |
| 承检单位 | 单位名称 |  | 联系人 |  |
|  | 单位地址 |  | 联系电话 |  |
|  | 邮政编码 |  | 传真/Email |  |
| 备注（需要说明的其他问题）： 标注执行标准/技术文件： 产品等级： 企业规模：□大型 □中型 □小型 |
| 被监测单位对上述内容无异议 被监测单位签名（盖章）： 年 月 日 | 生产单位对上述内容无异议 生产单位签名（盖章）： 年 月 日 | 抽样人（签名）： 抽样单位（公章） 年 月 日 |

注：1.技术文件指执行标准外的图纸、技术合同、产品说明书等有关产品技术的文件。

2.选择木材经营加工许可证等类别后，填写相应证书编号。

附件7 文书说明：

1．本文书是承检单位在执行产品质量监测工作抽样任务时所使用的文书。

2．此单一式5份。被监测单位和生产单位、承检单位、被监测单位所在地省林业主管部门、下达任务部门各一份。

3．“任务来源”，要求填写出任务下达部门的名称。

4．“任务类别”，指木质林产品质量监测，包括林产品质量专项风险监测和林产品质量例行监测两类。

5．被监测单位是否为国家林业龙头企业、国家林业标准化示范企业，产品是否为出口产品栏在相应(内打“√”即可。

6．抽样人签名必须要两人以上。

7．若需被监测单位协助寄送样品时，抽样人员应注意封样措施确保样品真实完好，并告知被监测单位样品寄送达指定单位时样品应符合的有效样品条件，寄送样截止日期应充分考虑运输时间，一般在封样后7日内。

8．编号为承检单位的工作流水编号。

9．若产品为进口产品或其他情况，而不标称生产企业名称的，其国内代理商等相关信息填写在此单中生产企业栏，在“备注”中加以说明。

10．“企业规模”由抽样人员参照监测方案中企业规模划分填写，同一种产品衡量企业规模的指标必须保证一致性。

## 附件8 木质林产品质量监测抽查封样单

| 林 产 品 质 量 监 测 封 样 单 年 月 日封 被监测单位名称： 监测产品名称： 被监测单位代表签字： 封样人签字： （被监测单位公章）： （抽样单位公章）： | 林 产 品 质 量 监 测 封 样 单 年 月 日封 被监测单位名称： 监测产品名称： 被监测单位代表签字： 封样人签字： （被监测单位公章）： （抽样单位公章）： |
| --- | --- |

## 附件9 木质林产品质量监测未抽到样品的企业情况表

| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 未抽到样品的原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

## 附件10 木质林产品质量监测抽样情况上报表

| 序号 | 企业名称 | 所在地 （省/区、市） | 产品详细名称 | 抽样日期 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

## 附件11 木质林产品质量监测检验报告

(以下为木质林产品质量监测检验报告必备内容)

CMA章 CAL章（选择项）  CNAS章（选择项）

检 验 报 告

№: 检验报告编号

产 品 名 称：

被  监 测 单  位：

生 产 单 位：

委 托 单 位：            国家林业和草原局

检 验 类 别：           木质林产品质量监测

检验机构名称

（检验报告封面背面内容）

注  意  事  项：

1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

3、报告无编写、审核、批准人签字无效。

4、报告涂改无效。

地  址：                         电话(含区号)：

邮  编：                         传真(含区号)：

E-mail:

（检验报告内容第一页）

承检机构名称

检  验  报  告

№：                                                   共   页第  页

| 产品名称 |  | 商标 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产日期/批号 |  |
| 被监测单位名称 及联系电话 |  |
| 生产单位名称 及联系电话 |  |
| 任务来源 |  |
| 抽样日期 |  | 抽样人员 |  | 样品到达日期 |  |
| 样品数量 |  | 抽样基数 |  | 检查封样人员 |  |
| 样品等级 |  | 样品/抽样单编号 |  | 封样状态 |  |
| 检验依据 | ××标准 ××抽查方案 |
| 检验结论 | 经抽样检验，所检项目符合××标准规定要求，依据《20XX年木质林产品质量监测方案》，判定为合格。 或 经抽样检验，××项目不符合××标准规定要求，依据《20XX年木质林产品质量监测方案》，判定不合格。 （检验报告业务章） 签发日期： 年 月 日 |
| 备注 |  |

批 准：                 审 核：              编写：

（检验报告内容第二页）

承检机构名称

检  验  报  告

№：                                                   共   页第  页

| 被监测单位名称 及联系电话 |  |
| --- | --- |
| 生产单位名称 及联系电话 |  |
| 监测项目 | 单位 | 标准规定值 | 检验结果 | 判定结果 |
| 备注 |  |

批 准：                 审 核：              编写：

## 附件12 木质林产品质量监测检验结果通知书

（编号）

（被监测单位/生产单位名称）：

受 国家林业和草原局 委托，我单位于     年    月   日对你单位（(经销；(生产）的           （mm：    ×    ×    ）产品进行了产品质量监测，检验结果为（(合格；(不合格），检验报告附后。

请你单位收到此文书后立即将《检验结果回执》传真或寄送回我单位。

我单位电话、传真：

我单位地址、邮编：                         （       ）

（承检机构单位公章）

年   月   日

……………………………………………………………………………………………

检验结果回执         编号：

(我单位已收到检验报告。

（企业公章）

年   月   日

附件12 文书说明：

1．本文书是完成监测检验工作后通知被监测单位、生产单位检验结果时所使用的文书。

2．此单为二份，一份寄送生产单位，一份检验机构留存。

3．此单可以特快专递等快捷、便于核实查询的形式寄送被监测单位或生产单位。

## 附件13 木质林产品质量监测异议处理通知书

（编号）

（对检验结果提出异议企业全称） ：

根据你单位对 （申诉产品名称） 木质林产品质量监测检验结果提出的申诉意见，（(受（下达任务原单位）委托），经我单位调查核实/复验，做出如下处理意见：

(维持原结论

(变更检验结论为

理由：

联 系 人：

联系电话：

联系地址：

（下达通知单位公章）

年   月   日

## 附件14 20××年××产品质量监测情况简报

撰写提纲：

（一）监测产品和行业概况

（1）监测产品简介

（2）监测产品行业概况

（二）监测产品主要质量指标

（三）检验结果的综合分析和评价

（1）抽查区域内的总体情况

（2）抽查结果统计

（3）主要检测指标分析

（4）抽查结果反映的主要问题及其原因分析

（5）本次监测和往年监测情况对比分析

（8）不合格企业检验结果确认及异议处理等过程记录

（四）建议

## 附件15-1 20××年××产品质量监测检验结果汇总表

| 产品名称： 承检机构： |
| --- |
| 序号 | 企业名称 | 所在地（省、市县） | 企业地址 | 邮政编码 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 企业规模 | 年产量 | 经济类型 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽样人 | 抽样数量 | 抽样基数 | 抽样单位 | 年销售额 | 抽样日期 | 检验报告编号 | 监测结果 | 企业确认 | 检验项目 | 检验结果 （符合/不符合） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、企业规模填写原则：参照监测方案企业规模划分填写； |
| 2、产品名称：若监测的是实木复合地板，请填写“多层实木复合地板”或“三层实木复合地板”；若监测的是浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板，需写清“浸渍胶膜纸饰面纤维板”或“浸渍胶膜纸饰面刨花板”； |
| 3、规格型号：被监测样品的规格，输入顺序为“长×宽×厚（mm）”，如“2200×180×14.5（mm）”； |
| 4、产品等级：填写顺序为“外观等级、甲醛释放量等级”，如“合格品、E1级”； |
| 5、生产日期/批号：生产日期填写格式：“2014-5-1”；若有批号同时填写批号； |
| 6、抽样数量：指初检、复检数量总和。（如地板类的抽样数量需填写：“ 片（ m2））； |
| 7、企业确认：根据实际情况选择填写 ①邮局查询确认；②企业确认回执； |
| 8、检测项目：不同产品检验项目要根据监测方案中检测项目填；各检测项目输入请按“标准值（单位）/实测值（单位）/判定”的格式填写；判定请用“+”表示该项目合格，“-”表示该项目不合格。如含水率：6～16（%）/8.0(%)/+。如样品初检不合格进行了复检，实测值填写复检的两个值，分别用1#和2#标明，如含水率：“6～16（%）/1#：5(%),2#：4.5(%)/-" |

## 附件15-2 20××年××产品质量监测检验结果汇总表（标准化示范企业）

| 产品名称： 承检机构： |
| --- |
| 序号 | 企业名称 | 所在地（省、市县） | 企业地址 | 邮政编码 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 企业规模 | 年产量 | 经济类型 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽样人 | 抽样数量 | 抽样基数 | 抽样单位 | 年销售额 | 抽样日期 | 检验报告编号 | 监测结果 | 企业确认 | 检验项目 | 检验结果 （符合/不符合） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、企业规模填写原则：参照监测方案企业规模划分填写； |
| 2、产品名称：若监测的是实木复合地板，请填写“多层实木复合地板”或“三层实木复合地板”；若监测的是浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板，需写清“浸渍胶膜纸饰面纤维板”或“浸渍胶膜纸饰面刨花板”； |
| 3、规格型号：被监测样品的规格，输入顺序为“长×宽×厚（mm）”，如“2200×180×14.5（mm）”； |
| 4、产品等级：填写顺序为“外观等级、甲醛释放量等级”，如“合格品、E1级”； |
| 5、生产日期/批号：生产日期填写格式：“2014-5-1”；若有批号同时填写批号； |
| 6、抽样数量：指初检、复检数量总和。（如地板类的抽样数量需填写：“ 片（ m2））； |
| 7、企业确认：根据实际情况选择填写 ①邮局查询确认；②企业确认回执； |
| 8、检测项目：不同产品检验项目要根据监测方案中检测项目填；各检测项目输入请按“标准值（单位）/实测值（单位）/判定”的格式填写；判定请用“+”表示该项目合格，“-”表示该项目不合格。如含水率：6～16（%）/8.0(%)/+。如样品初检不合格进行了复检，实测值填写复检的两个值，分别用1#和2#标明，如含水率：“6～16（%）/1#：5(%),2#：4.5(%)/-" |

## 附件15-3 20××年××产品质量监测检验结果汇总表（国家林业龙头企业）

| 产品名称： 承检机构： |
| --- |
| 序号 | 企业名称 | 所在地（省、市县） | 企业地址 | 邮政编码 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 企业规模 | 年产量 | 经济类型 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽样人 | 抽样数量 | 抽样基数 | 抽样单位 | 年销售额 | 抽样日期 | 检验报告编号 | 监测结果 | 企业确认 | 检验项目 | 检验结果 （符合/不符合） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、企业规模填写原则：参照监测方案企业规模划分填写； |
| 2、产品名称：若监测的是实木复合地板，请填写“多层实木复合地板”或“三层实木复合地板”；若监测的是浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板，需写清“浸渍胶膜纸饰面纤维板”或“浸渍胶膜纸饰面刨花板”； |
| 3、规格型号：被监测样品的规格，输入顺序为“长×宽×厚（mm）”，如“2200×180×14.5（mm）”； |
| 4、产品等级：填写顺序为“外观等级、甲醛释放量等级”，如“合格品、E1级”； |
| 5、生产日期/批号：生产日期填写格式：“2014-5-1”；若有批号同时填写批号； |
| 6、抽样数量：指初检、复检数量总和。（如地板类的抽样数量需填写：“ 片（ m2））； |
| 7、企业确认：根据实际情况选择填写 ①邮局查询确认；②企业确认回执； |
| 8、检测项目：不同产品检验项目要根据监测方案中检测项目填；各检测项目输入请按“标准值（单位）/实测值（单位）/判定”的格式填写；判定请用“+”表示该项目合格，“-”表示该项目不合格。如含水率：6～16（%）/8.0(%)/+。如样品初检不合格进行了复检，实测值填写复检的两个值，分别用1#和2#标明，如含水率：“6～16（%）/1#：5(%),2#：4.5(%)/-" |

## 附件16 20××年××产品质量监测结果简表（分省）

| _____年_____产品质量监测结果简表（_____省/自治区/直辖市） |
| --- |
| 承检机构： |
| 序号 | 企业名称 | 所在地（省、市） | 企业地址 | 规格型号（mm) | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽样数量 | 抽样基数 | 抽样单位 | 检验报告编号 | 监测结果 | 不合格项次 | 检测项目（标准值（单位）/实测值（单位）/判定） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、全部合格企业名单排前面，不合格企业名单排后面。

## 附件17 20××年××产品质量监测单项检测项目结果统计表

| 承检机构： |
| --- |
| 检测项目名称 | 检测项目数（个） | 检测项目合格数（个） | 合格率（%） |

## 附件18 20××年××产品质量监测检验结果通知书企业确认情况汇总表

承检机构：

| 监测企业数量（家） | 邮局查询确认（家） | 企业反馈回执（家） | 企业最迟收到通知书的时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件19 20××年××产品企业情况表

| 企业名称 |  | 占地面积（m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用于生产的总投资（万元） |  | 品牌 |  |
| 企业人数 | （ 人），其中博士（ 人） 硕士（ 人） 本科（ 人） 大专（ 人） |
| 产能 | 万□m2□m³□件 |
| 年销量 | 万□m2□m³□件，其中出口 万□m2□m³□件 |
| 年销售额（万元） |  | 平均单价 | 元/m2 或 元/m³ |
| 产品原料的主要树种 |  |
| 年研发投入（万元） |  | 研发人员数量（人） |  |
| 专利数量（项） | 发明专利（ ） 实用新型专利（ ）外观设计专利（ ） |
| 研发中心 | 有□ 无□ | 研发中心级别 | 国家级□ 省级□ 市级□ |
| 产品自检合格率（%） |  | 用于产品检验的仪器数量（台/套） |  |
| 企业是否有质检部门 | 有□ 无□ | 质检人员（人） |  |
| 自检项目占标准规定检验项目比例（%） |  |
| 自检项目名称 |  |
| 目前享受的政策以及对行业政策的建议： |
| 生产中遇到较难解决的问题： |
| 企业代表签字： 单位公章： 年 月 日 |

## 附件20 20××年××产品质量监测抽查任务完成情况检查表

| 承检机构名称： 监测产品名称： 填表日期： 年 月 日 |
| --- |
| 项目 | 承 检 机 构 自 查 | 备 注 |
| 监测方法 | 1、是否使用统一文书 | □是 | □否 |  |
|  | 2、是否按照监测方案实施 | □是 | □否 |  |
|  | 3、是否符合《监测规范》 | □是 | □否 |  |
| 报送材料 | 1、监测结果分析报告 | □有 | □无 |  |
|  | 2、监测结果系列表格 | □有 | □无 |  |
|  | 3、项目经费执行情况 | □有 | □无 |  |
|  | 4、监测工作总结 | □有 | □无 |  |
|  | 5、是否符合上报材料要求 | □是 | □否 |  |
| 信息核对情况 | 1、企业名称是否与公章一致 | □是 | □否 |  |
|  | 2、产品名称、商标、规格型号、生产日期是否与抽样单一致 | □是 | □否 |  |
|  | 3、不合格项目是否与检验报告一致 | □是 | □否 |  |
| 检验结果及报告确认 | 书面回复（家） | 特快专递查询（家） | 尚未确认（家） |  |
| 检查人： 联系电话： E-mail: 检验机构负责人签字： （承检机构公章） |
| 注：1、本表由承担木质林产品质量监测任务的承检机构在上报材料前填写，由承检机构负责人签字确认。 2、本表作为对承担木质林产品质量监测任务的承检机构工作质量的考核依据，会同其他汇报材料存档。 |

## 附件21 20××年木质林产品质量监测工作总结

撰写提纲：

（1）监测工作完成情况；

（2）监测工作质量情况；

（3）《20××年木质林产品质量监测抽查任务完成情况汇总表》（附件22）；

（4）监测工作经验及不足之处；

如何体现公正性、科学性、准确性，抽样工作中遵纪守法和廉政方面的情况；被监测单位（或个人）对检验机构及其工作人员提出了哪些意见，是如何解决的；

（5）工作建议。

## 附件22 20××年木质林产品质量监测抽查任务完成情况汇总表

| 承检机构 | 计划完成/批次 | 实际完成/批次 |
| --- | --- | --- |

## 附件23 木质林产品质量监测项目经费决算表

承检机构:                                                   单位：万元

| 项 目 | 实际拨款 | 实际支出 | 结余 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （预算） |  |  |  |
| 1、材料费 |  |  |  |  |
| 2、设备费 |  |  |  |  |
| 3、试验验证费 |  |  |  |  |
| 4、差旅费 |  |  |  |  |
| 5、会议费 |  |  |  |  |
| 6、劳务费 |  |  |  |  |
| 7、专家咨询费 |  |  |  |  |
| 8、宣传印刷费 |  |  |  |  |
| 9、培训费 |  |  |  |  |
| 10、其他费用 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 检验单位负责人签字： 单位盖章 年 月 日 |

注：决算编制严格执行《国家林业局林产品质量安全监测项目经费管理办法》（办规字〔2013〕174号）。

## 附件24 20××年××产品质量监测结果分析报告

撰写提纲：

（1）按所承担的监测区域撰写报告。

（2）撰写提纲参考《木质林产品质量监测工作规范（2020年版）》中11.1。

## 附件25 20××年木质林产品质量监测承检机构工作质量考核表

国家林业和草原局林产品质量和标准化研究中心（简称质量标准中心）（盖章）

| 监测时间 |  | 监测产品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承检机构 |  |
| 考核 项目 | 主要考核内容 | 承检机构相关情况详细记录 |
| 工作能力 | 对监测抽样方案涉及标准条款要求或检验方法理解不正确 |  |
|  | 抽样、检验人员不能正确完成抽检操作 |  |
|  | 检验仪器设备性能和精度不能满足检验需要 |  |
| 工作 主动性 | 未积极主动参与监测方案、结果分析报告等材料的策划与编制 |  |
|  | 遇有重大问题未及时与质量标准中心沟通 |  |
|  | 整体工作不积极，协调难度大 |  |
| 工作 时效性 | 未及时或未按约定时间完成抽样、检验等工作 | 抽样人员上报表 |  |
|  |  | 抽样情况上报表 |  |
|  |  | 检验报告是否及时寄出 |  |
|  | 未及时或未按约定时间向质量标准中心报送有关数据、材料 | 汇总材料电子版 |  |
|  |  | 汇总材料纸质版 |  |
| 工作 准确性 | 提供质量标准中心的数据、材料不够准确，经过反复修改 |  |
|  | 存在重大工作质量问题 |  |

## 附件26-1 木质林产品检测机构信息

| 机构名称 | 法人单位 | 法人 | 授权范围 | 负责人 | 联系人 | 手机 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | 中国林业科学研究院木材工业研究所 | 傅 峰 | 木材、人造板及相关制品；家具；人造板及家具原辅材料；其他木制品及其他相关制品；漆与表面涂料、胶黏剂及室内空气等检测项目 | 付跃进 | 贾东宇 | 13436884151 | 北京市海淀区香山路中国林科院木材所 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（石家庄） | 河北省林草花卉质量检验检测中心 | 王 宇 | 木材、人造板及其相关制品等检测项目 | 孙福江 | 孙福江 | 15031166888 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路259号 |
| 国家林业和草原局木材及木制品质量检验检测中心（鞍山） | 鞍山市木材木制品检验所 | 潘大志 | 木材、人造板、地板等检测项目 | 潘大志 | 潘大志 | 13188003738 | 辽宁省鞍山市新湖路38-3号 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（长春） | 吉林省林业科学研究院 | 张建秋 | 原木、锯材；人造板；地板；其他木制品；家具类；木炭、胶黏剂；装饰装修；木材树种等检测项目 | 何 超 | 何 超 | 13086880471 | 吉林省长春市经济技术开发区临河街3528号吉林省林业科学研究院 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（哈尔滨） | 黑龙江省木材科学研究所 | 王宏棣 | 木材、人造板及相关制品；家具；人造板及家具原辅材料；其他木制品及其他相关制品；胶黏剂等检测项目 | 张长武 | 张长武 | 13603681346 | 哈尔滨市南岗区保健路4号 |
| 国家林业和草原局华东木材及木制品质量监督检验中心 | 上海木材工业研究所有限公司 | 乔 瑜 | 木材、竹材，人造板及其制品，木家具，木材工业胶粘剂等检测项目 | 孙小苗 | 孙小苗 | 13651976139 | 上海市中山西路669号2号楼108室 |
| 国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京） | 南京林业大学 | 王 浩 | 木材和木材制品、建筑板材和胶合板等检测项目 | 曾志高 | 曾志高 | 13813073477 | 南京市龙蟠路159号南京林业大学材料科学与工程学院 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（徐州） | 邳州市市场监督综合检验检测中心 | 刘 岩 | 木材、人造板地板及相关制品；家具；人造板及家具原辅材料；其他木制品及其他相关制品；木材工业胶黏剂等检测项目 | 王永华 | 黄立民 | 13395298359 | 江苏省邳州市辽河东路13号 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（杭州） | 浙江省林业科学研究院 | 江 波 | 木材、竹材及制品；竹木质人造板、地板；家具；胶粘剂等检测项目 | 方崇荣 | 方崇荣 | 13606610247 | 浙江省杭州市西湖区留和路399号 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（福州） | 福建省林业科学研究院 | 李建民 | 木材、竹材、人造板及相关制品；家具；胶黏剂及室内空气；树种鉴定等检测项目 | 林 强 | 柯金炼 | 13705977117 | 福建省福州市晋安区新店上赤桥省林业科学研究院 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（寿光） | 寿光市检验检测中心 | 王德亭 | 人造板及相关制品等检测项目 | 吴文广 | 刘 晖 | 13666362229 | 山东省寿光市东升路1266号寿光市检验检测中心 |
| 国家林业和草原局林产品质检中心（郑州） | 河南省林业科科学研究院 | 尚忠海 | 木材、人造板地板、家具；人造板及家具原辅材料；其他木制品及其他相关制品；木材工业胶黏剂等检测项目 | 孙晓薇 | 孙晓薇 | 13598855363 | 河南省郑州市林科路4号 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（武汉） | 湖北省林业科学研究院 | 张 维 | 木材、人造板地板及其制品等检测项目 | 杨志斌 | 杨志斌 | 15972059080 | 武汉市东湖新技术开发区森林大道枫林路39号 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（长沙） | 湖南省林产品质量检验检测中心 | 庾庐山 | 人造板及相关制品，木家具，商品木材等检测项目 | 黄 军 | 黄 军 | 13808468146 | 长沙市梓园路356号 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（广州） | 广东省林业科学研究院 | 李小川 | 木质林产品、非木质林产品等检测项目 | 李小川 | 曹永建 | 18925191688 | 广州市天河区龙洞广汕一路233号 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（南宁） | 广西壮族自治区林业科学研究院 | 安家成 | 人造板产品；地板产品；家具及木制品；木材产品等检测项目 | 陈松武 | 陈松武 | 13807711052 | 广西南宁市邕武路23号 广西林科院 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（成都） | 四川省林业科学研究院 | 龙汉利 | 人造板、木材、竹材及相关制品等检测项目 | 庄国庆 | 庄国庆 | 15882183977 | 四川省成都市金牛区星辉西路18号 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（贵阳） | 贵州省林业科学研究院 | 罗 扬 | 木材及其制品、人造板；松香；活性炭；室内木质门；木塑地板；木材胶粘剂等检测项目 | 姬 宁 | 姬 宁 | 13985011967 | 贵州省贵阳市富源南路382号 |
| 国家林业和草原局木材与木竹制品质量检验检测中心（昆明） | 西南林业大学 | 郭辉军 | 人造板及其制品，家具，木材，室内空气等检测项目 | 吴章康 | 吴章康 | 13888449930 | 云南省昆明市盘龙区白龙寺300号西南林业大学 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（西安） | 陕西省林产品质检与产业服务保障中心 | 李怀仓 | 树种鉴定、木材、人造板木地板、其他木制品及其他相关制品；木材工业胶黏剂等检测项目 | 李怀仓 | 张小龙 | 13991301276 | 西安市莲湖区233号 |

## 附件26-2 林化产品检测机构信息

| 机构名称 | 法人单位 | 法人 | 授权范围 | 负责人 | 联系人 | 手机 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家林业和草原局林化产品质量检验检测中心（南京） | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 周永红 | 松香、松节油、木质活性炭、木炭、竹炭 | 谭卫红 | 谭卫红 | 13951608372 | 江苏省南京市锁金5村16号 |
| 国家林业和草原局林化产品质量检验检测中心（昆明） | 中国林业科学研究院资源昆虫研究所 | 苏建荣 | 紫胶、白蜡、松香 | 石 雷 | 和 锐 | 13888994814 | 云南省昆明市盘龙区白龙寺 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（杭州） | 浙江省林业科学研究院 | 江 波 | 木质活性炭、木炭、竹炭 | 方崇荣 | 方崇荣 | 13606610247 | 杭州市西湖区留和路399号 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（福州） | 福建省林业科学研究院 | 李建民 | 松香、松节油及其二次加工产品；木质活性炭、木炭、竹炭 | 林 强 | 柯金炼 | 13705977117 | 福建省福州市晋安区新店镇上赤桥35号省林科院 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（郑州） | 河南省林业科学研究院 | 尚忠海 | 活性炭 | 孙晓薇 | 孙晓薇 | 13598855363 | 河南省郑州市林科路4号 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（湖南） | 湖南省林产品质量检验检测中心 | 庚庐山 | 活性炭 | 黄 军 | 黄 军 | 13808468146 | 长沙市梓园路356号 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（广州） | 广东省林业科学研究院 | 李小川 | 松香 | 曹永建 | 曹永建 | 18925191688 | 广州市天河区龙洞广汕路233号 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（南宁） | 广西壮族自治区林业科学研究院 | 安家成 | 林产化工产品（脂松节油、脂松香、八角茴香（精）油、中国肉桂油、山苍子油、柠檬桉油、白千层油，4-松油醇型、樟叶（精）油芳樟醇型、胶粘剂） | 陈松武 | 陈松武 | 13807711052 | 广西南宁市邕武路23号 广西林科院 |
| 国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（贵阳） | 贵州省林业科学研究院 | 罗 扬 | 松香、活性炭、胶粘剂 | 姬 宁 | 姬 宁 | 13985011967 | 贵州省贵阳市富源南路382号 |

## 附件27-1 木质林产品标准清单

| 产品名称 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 难燃中密度纤维板 | GB/T 18958-2013 | 难燃中密度纤维板 |
| 中密度纤维板 | GB/T 11718-2009 | 中密度纤维板 |
| 湿法硬质纤维板 | GB/T 12626.1-2009 | 湿法硬质纤维板 第1部分：定义和分类 |
| 湿法硬质纤维板 | GB/T 12626.2-2009 | 湿法硬质纤维板 第2部分：对所有板型的共同要求 |
| 湿法硬质纤维板 | GB/T 12626.3-2009 | 湿法硬质纤维板 第3部分：试件取样及测量 |
| 湿法硬质纤维板 | GB/T 12626.4-2015 | 湿法硬质纤维板 第4部分：干燥条件下使用的普通用板 |
| 湿法硬质纤维板 | GB/T 12626.5-2015 | 湿法硬质纤维板 第5部分：潮湿条件下使用的普通用板 |
| 湿法硬质纤维板 | GB/T 12626.6-2015 | 湿法硬质纤维板 第6部分：高湿条件下使用的普通用板 |
| 湿法硬质纤维板 | GB/T 12626.7-2015 | 湿法硬质纤维板 第7部分：室外条件下使用的普通用板 |
| 湿法硬质纤维板 | GB/T 12626.8-2015 | 湿法硬质纤维板 第8部分：干燥条件下使用的承载用板 |
| 湿法硬质纤维板 | GB/T 12626.9-2015 | 湿法硬质纤维板 第9部分：潮湿条件下使用的承载用板 |
| 高密度纤维板 | GB/T 31765-2015 | 高密度纤维板 |
| 浮雕纤维板 | LY/T 1204-2013 | 浮雕纤维板 |
| 地板基材用纤维板 | LY/T 1611-2011 | 地板基材用纤维板 |
| 低密度和超低密度纤维板 | LY/T 1718-2017 | 低密度和超低密度纤维板 |
| 饰面模压纤维板 | LY/T 2882-2017 | 饰面模压纤维板 |
| 室内木质门用纤维板 | LY/T 2386-2014 | 室内木质门用纤维板 |
| 刨花板 | GB/T 4897-2015 | 刨花板 |
| 室内用模压刨花制品 | GB/T 15105.1-2006 | 模压刨花制品 第1部分：室内用 |
| 水泥刨花板 | GB/T 24312-2009 | 水泥刨花板 |
| 涂装水泥刨花板 | GB/T 28996-2012 | 涂装水泥刨花板 |
| 挤压刨花板 | GB/T 34717-2017 | 挤压刨花板 |
| 船用贴面刨花板 | LY/T 1057.1-1991 | 船用贴面刨花板 |
| 船用贴面刨花板 | LY/T 1057.2-1991 | 船用贴面刨花板 |
| 船用贴面刨花板 | LY/T 1057.3-1991 | 船用贴面刨花板 |
| 挤压法空心刨花板 | LY/T 1856-2009 | 挤压法空心刨花板 |
| 石膏刨花板 | LY/T 1598-2011 | 石膏刨花板 |
| 定向刨花板 | LY/T 1580-2010 | 定向刨花板 |
| 室外用模压刨花制品 | LY/T 2060-2012 | 室外用模压刨花制品 |
| 难燃胶合板 | GB 18101-2013 | 难燃胶合板 |
| 普通胶合板 | GB/T 9846-2015 | 普通胶合板 |
| 集装箱底板用胶合板 | GB/T 19536-2015 | 集装箱底板用胶合板 |
| 细木工板 | GB/T 5849-2016 | 细木工板 |
| 成型胶合板 | GB/T 22350-2017 | 成型胶合板 |
| 木结构覆板用胶合板 | GB/T 22349-2008 | 木结构覆板用胶合板 |
| 混凝土模板用胶合板 | GB/T 17656-2018 | 混凝土模板用胶合板 |
| 组合式包装箱用胶合板 | GB/T 24311-2009 | 组合式包装箱用胶合板 |
| 茶叶包装箱用胶合板 | LY/T 1170-2013 | 茶叶包装箱用胶合板 |
| 铁路客车用胶合板 | LY/T 1364-2006 | 铁路客车用胶合板 |
| 单板用湿粘性胶纸带 | LY/T 1171-2016 | 单板用湿粘性胶纸带 |
| 实木复合地板用胶合板 | LY/T 1738-2008 | 实木复合地板用胶合板 |
| 非甲醛类热塑性树脂胶合板 | LY/T 1860-2009 | 非甲醛类热塑性树脂胶合板 |
| 木质板材用热熔胶线 | LY/T 1977-2011 | 木质板材用热熔胶线 |
| 航空用桦木胶合板 | LY/T 1417-2011 | 航空用桦木胶合板 |
| 旋切单板 | LY/T 1599-2011 | 旋切单板 |
| 乒乓球拍用胶合板 | LY/T 1115-2012 | 乒乓球拍用胶合板 |
| 防虫胶合板 | LY/T 2062-2012 | 防虫胶合板 |
| 难燃细木工板 | LY/T 2875-2017 | 难燃细木工板 |
| 单板层积材 | GB/T 20241-2006 | 单板层积材 |
| 非结构用指接材 | GB/T 21140-2017 | 非结构用指接材 |
| 结构用集成材 | GB/T 26899-2011 | 结构用集成材 |
| 重组装饰材 | GB/T 28998-2012 | 重组装饰材 |
| 木质层积塑料 | LY/T 1401-2013 | 木质层积塑料 |
| 纺织用木质层压板 | LY/T 1416-2013 | 纺织用木质层压板 |
| 非结构用集成材 | LY/T 1787-2016 | 非结构用集成材 |
| 电工层压木板 | LY/T 1278-2011 | 电工层压木板 |
| 轻型木结构-结构用指接规格材 | LY/T 2228-2013 | 轻型木结构-结构用指接规格材 |
| 桐木拼板 | LY/T 2983-2018 | 桐木拼板 |
| 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL） | GB/T 7911-2013 | 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL） |
| 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 | GB/T 15102-2017 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| 浸渍胶膜饰面胶合板和细木工板 | GB/T 34722-2017 | 浸渍胶膜饰面胶合板和细木工板 |
| 装饰单板贴面人造板 | GB/T 15104-2006 | 装饰单板贴面人造板 |
| 刨切单板 | GB/T 13010-2006 | 刨切单板 |
| 竹单板饰面人造板 | GB/T 21129-2007 | 竹单板饰面人造板 |
| 人造板饰面专用纸 | GB/T 28995-2012 | 人造板饰面专用纸 |
| 重组装饰单板 | GB/T 28999-2012 | 重组装饰单板 |
| 直接印刷人造板 | LY/T 1658-2015 | 直接印刷人造板 |
| 不饱和聚酯树脂装饰人造板 | LY/T 1070-2013 | 不饱和聚酯树脂装饰人造板 |
| 饰面用浸渍胶膜纸 | LY/T 1143-2006 | 饰面用浸渍胶膜纸 |
| 聚氯乙烯薄膜饰面人造板 | LY/T 1279-2008 | 聚氯乙烯薄膜饰面人造板 |
| 软木饰面板 | LY/T 1857-2009 | 软木饰面板 |
| 铜箔、铝箔饰面人造板 | LY/T 1983-2011 | 铜箔、铝箔饰面人造板 |
| 预油漆装饰单板 | LY/T 2385-2014 | 预油漆装饰单板 |
| 浸渍纸层压定向刨花板地板 | LY/T 2880-2017 | 浸渍纸层压定向刨花板地板 |
| 陈列用木质挂板 | LY/T 2874-2017 | 陈列用木质挂板 |
| 装饰微薄木 | LY/T 2879-2017 | 装饰微薄木 |
| 木质吸声板 | LY/T 2555-2015 | 木质吸声板 |
| 木材工业用胶粘剂及其树脂 | GB/T 14074-2017 | 木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 |
| 木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 | GB/T 14732-2017 | 木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 |
| 水基聚合物—异氰酸酯木材胶粘剂 | LY/T 1601-2011 | 水基聚合物—异氰酸酯木材胶粘剂 |
| 脲醛预缩液 | LY/T 1180-2006 | 脲醛预缩液 |
| 木工用氯丁橡胶胶粘剂 | LY/T 1206-2008 | 木工用氯丁橡胶胶粘剂 |
| 木器用不饱和聚酯漆 | LY/T 1740-2008 | 木器用不饱和聚酯漆 |
| 实木复合地板 | GB/T 18103-2013 | 实木复合地板 |
| 体育馆用木质地板 | GB/T 20239-2015 | 体育馆用木质地板 |
| 浸渍纸层压木质地板 | GB/T 18102-2007 | 浸渍纸层压木质地板（含修改单-2009） |
| 阻燃木质复合地板 | GB/T 24509-2009 | 阻燃木质复合地板 |
| 室内木质地板安装配套材料 | GB/T 24599-2009 | 室内木质地板安装配套材料 |
| 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 | GB/T 24507-2009 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
| 舞台用木质地板 | GB/T 28997-2012 | 舞台用木质地板 |
| 木质楼梯 | GB/T 28994-2012 | 木质楼梯 |
| 木质门 | GB/T 32774-2016 | 木质门内部结构特征X射线检测方法 |
| 木质地板 | GB/T 33042-2016 | 木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定 |
| 以定向刨花板为基材的复合地板 | LY/T 2563-2015 | 以定向刨花板为基材的复合地板 |
| 软木类地板 | LY/T 1657-2015 | 软木类地板 |
| 饰面木质墙板 | LY/T 1697-2017 | 饰面木质墙板 |
| 地采暖用木质地板 | LY/T 1700-2018 | 地采暖用木质地板 |
| 居住建筑套内用木质楼梯 | LY/T 1789-2008 | 居住建筑套内用木质楼梯 |
| 装饰单板层压木质地板 | LY/T 1739-2008 | 装饰单板层压木质地板 |
| 户外用木地板 | LY/T 1861-2009 | 户外用木地板 |
| 仿古木质地板 | LY/T 1859-2009 | 仿古木质地板 |
| 涂饰浸渍纸层压木质地板 | LY/T 1858-2009 | 涂饰浸渍纸层压木质地板 |
| 木制百叶窗帘和百叶窗用叶片 | LY/T 1855-2009 | 木制百叶窗帘和百叶窗用叶片 |
| 室内高湿场所用木质地板 | LY/T 1854-2009 | 室内高湿场所用木质地板 |
| 室内木质门 | LY/T 1923-2010 | 室内木质门 |
| 抗菌木（竹）质地板 | LY/T 1926-2010 | 抗菌木（竹）质地板 抗菌性能检验方法与抗菌效果 |
| 木质踢脚线 | LY/T 1987-2011 | 木质踢脚线 |
| 实木集成地板 | LY/T 1614-2011 | 实木集成地板 |
| 重组木地板 | LY/T 1984-2011 | 重组木地板 |
| 直接印刷木地板 | LY/T 1986-2011 | 直接印刷木地板 |
| 楼梯用木质踏板 | LY/T 1976-2011 | 楼梯用木质踏板 |
| 抗静电木质活动地板 | LY/T 1330-2011 | 抗静电木质活动地板 |
| 木质模压工业托盘 | LY/T 2061-2012 | 木质模压工业托盘 |
| 木质相框 | LY/T 2229-2013 | 木质相框 |
| 聚氯乙烯片材饰面复合地板 | LY/T 2716-2016 | 聚氯乙烯片材饰面复合地板 |
| 木夹板门 | LY/T 2877-2017 | 木夹板门 |
| 木镶板门 | LY/T 2878-2017 | 木镶板门 |
| 人造板及其制品 | GB/T 17657-2013 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 |
| 人造板及其制品 | GB 18580-2017 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 |
| 人造板及其制品 | GB/T 29899-2013 | 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量的试验方法—小型释放舱法 |
| 人造板及其制品 | GB/T 23825-2009 | 人造板及其制品中甲醛释放量测定-气体分析法 |
| 人造板及其制品 | GB/T 19367-2009 | 人造板的尺寸测定 |
| 人造板及其制品 | GB/T 23898-2009 | 木质平托盘用人造板 |
| 人造板及其制品 | GB/T 31762-2015 | 木质材料及其制品中苯酚释放量测定 小型释放舱法 |
| 人造板及其制品 | GB/T 33043-2016 | 人造板甲醛释放量测定大气候箱法 |
| 人造板及其制品 | GB/T 34723-2017 | 不饱和聚酯树脂装饰人造板残留苯乙烯单体含量测定-气相色谱法 |
| 人造板及其制品 | GB/T 35601-2017 | 绿色产品评价 人造板和木质地板 |
| 人造板及其制品 | GB/T 35239-2017 | 人造板及其制品用甲醛清除剂清除能力的测试方法 |
| 人造板及其制品 | GB/T 35243-2017 | 人造板及其制品游离甲醛吸附材料吸附性能的测试方法 |
| 人造板及其制品 | GB/T 35241-2017 | 木质制品用紫外光固化涂料挥发物含量的检测方法 |
| 人造板及其制品 | LY/T 2559-2015 | 人造板吸音性能测定 小混响室 |
| 人造板及其制品 | LY/T 1612-2004 | 甲醛释放量检测用1M3气候箱 |
| 人造板及其制品 | LY/T 1927-2010 | 集成材理化性能试验方法 |
| 人造板及其制品 | LY/T 1982-2011 | 人造板及其制品甲醛释放量检测用大气候室 |
| 人造板及其制品 | LY/T 1978-2011 | 甲醛释放量抽吸法测定 |
| 人造板及其制品 | LY/T 1980-2011 | 挥发性有机化合物及甲醛释放量检测箱 |
| 人造板及其制品 | LY/T 1981-2011 | 甲醛释放量气体分析法检测箱 |
| 人造板及其制品 | LY/T 1985-2011 | 防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法 |
| 人造板及其制品 | LY/T 2718-2016 | 人造板剖面密度测定方法 |
| 绿色人造板及其制品 | LY/T 2870-2017 | 绿色人造板及其制品技术要求 |
| 木材 | GB/T 14017-2009 | 木材横纹抗拉强度试验方法 |
| 红木 | GB/T 18107-2017 | 红木 |
| 木材 | GB/T 1928-2009 | 木材物理力学试验方法总则 |
| 木材 | GB/T 1930-2009 | 木材年轮宽度和晚材率测定方法 |
| 木材 | GB/T 1931-2009 | 木材含水率测定方法 |
| 木材 | GB/T 1932-2009 | 木材干缩性测定方法 |
| 木材 | GB/T 1933-2009 | 木材密度测定方法 |
| 木材 | GB/T 1934.1-2009 | 木材吸水性测定方法 |
| 木材 | GB/T 1934.2-2009 | 木材湿涨性测定方法 |
| 木材 | GB/T 1935-2009 | 木材顺纹抗压强度试验方法 |
| 木材 | GB/T 1936.1-2009 | 木材抗弯强度试验方法 |
| 木材 | GB/T 1936.2-2009 | 木材抗弯弹性模量测定方法 |
| 木材 | GB/T 1937-2009 | 木材顺纹抗剪强度试验方法 |
| 木材 | GB/T 1938-2009 | 木材顺纹抗拉强度试验方法 |
| 木材 | GB/T 1939-2009 | 木材横纹抗压试验方法 |
| 木材 | GB/T 1940-2009 | 木材冲击韧性试验方法 |
| 木材 | GB/T 1941-2009 | 木材硬度试验方法 |
| 木材 | GB/T 1942-2009 | 木材抗劈力试验方法 |
| 木材 | GB/T 1943-2009 | 木材横纹抗压弹性模量测定方法 |
| 木材 | GB/T 6043-2009 | 木材pH值测定方法 |
| 木材 | GB/T 14018-2009 | 木材握钉力试验方法 |
| 木材 | GB/T 15777-2017 | 木材顺纹抗压弹性模量测定方法 |
| 木材 | GB/T 16734-1997 | 中国主要木材名称 |
| 木材 | GB/T 17660-1999 | 木材缓冲容量测定方法 |
| 木材 | GB/T 18513-2001 | 中国主要进口木材名称 |
| 木材 | GB/T 18000-1999 | 木材缺陷图谱 |
| 木材 | GB/T 18959-2003 | 木材保管规程 |
| 古建筑木构件 | GB/T 28990-2012 | 古建筑木构件木材内部腐朽与残余弹性模量应力波无损检测测试规程 |
| 木材 | GB/T 29894-2013 | 木材鉴别方法通则 |
| 木材 | GB/T 29905-2013 | 木材防腐剂抗流失试验方法 |
| 户外用木材 | GB/T 33568-2017 | 户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法 |
| 户外用木材 | GB/T 33569-2017 | 户外用木材涂饰表面人工老化试验方法 |
| 人造板生产用回收木材 | GB/T 33039-2016 | 人造板生产用回收木材质量要求 |
| 木材 | GB/T 33040-2016 | 热处理木材鉴别方法 |
| 防腐木 | GB/T 32767-2016 | 木材防腐剂性能评估的野外地上L连接件试验方法 |
| 木材 | GB/T 34749-2017 | 木材及其复合材料耐火试验方法 锥形量热仪法 |
| 木材 | GB/T 32769-2016 | 非洲热带木材树种鉴定图谱 |
| 木材 | GB/T 32768-2016 | 拉丁美洲热带木材树种鉴定图谱 |
| 木材 | GB/T 35380—2017 | 进境原木中废材的判定方法 |
| 阻燃木 | GB/T 17658-2018 | 阻燃木材燃烧性能试验 火传播试验方法 |
| 室内用树脂改性木材 | GB/T 35817-2018 | 室内用树脂改性木材通用技术要求 |
| 木材 | GB/T 36870-2018 | 主要商品木材树种代号 |
| 木粉腻子 | LY/T 2056-2012 | 木粉腻子 |
| 古建筑木构件 | LY/T 2053-2012 | 木材的近红外光谱定性分析方法 |
| 古建筑木构件 | LY/T 2146-2013 | 古建筑木构件木材腐朽的非破坏性检测评价 |
| 锯材 | LY/T 2054-2012 | 锯材机械加工性能评价方法 |
| 木材 | LY/T 2151-2013 | 木材综纤维素含量、酸不溶木质素含量的近红外光谱法测定 |
| 木材 | LY/T 2152-2013 | 木材抗冲击压痕的测定方法 |
| 改性木材 | LY/T 2490-2015 | 改性木材尺寸稳定性测试方法 |
| 沉香 | LY/T 2904-2017 | 沉香 |
| 木蜡油 | LY/T 2709-2016 | 木蜡油 |
| 小径原木 | GB/T 11716-2018 | 小径原木 |
| 造纸用原木 | GB/T 11717-2018 | 造纸用原木 |
| 坑木 | GB 142-2013 | 坑木 |
| 罐道木 | GB 4820-2013 | 罐道木 |
| 刨切单板用原木 | GB/T 15106-2017 | 刨切单板用原木 |
| 旋切单板用原木 | GB/T 15779-2017 | 旋切单板用原木 |
| 特级原木 | GB/T 4812-2016 | 特级原木 |
| 锯切用原木 | GB/T 143-2017 | 锯切用原木 |
| 原木 | GB/T 144-2013 | 原木检验 |
| 原木 | GB/T 155-2017 | 原木缺陷 |
| 原木 | GB/T 4813-1995 | 阔叶树锯切用原木尺寸、公差、分等 |
| 杉原条 | GB/T 5039-1999 | 杉原条 |
| 轻型木结构 | GB/T 29893-2013 | 轻型木结构锯材用原木 |
| 造纸木片 | GB/T 7909-2017 | 造纸木片 |
| 檩材 | LY/T 1157-2008 | 檩材 |
| 椽材 | LY/T 1158-2008 | 椽材 |
| 马尾松原条 | LY/T 1502-2008 | 马尾松原条 |
| 次加工原木 | LY/T 1505-1999 | 次加工原木 |
| 短原木 | LY/T 1506-2018 | 短原木 |
| 阔叶树原条 | LY/T 1509-2008 | 阔叶树原条 |
| 木纤维用原木 | LY/T 1793-2008 | 木纤维用原木 |
| 车立柱 | LY/T 1002-1991 | 车立柱 |
| 小原条 | LY/T 1079-2015 | 小原条 |
| 直接用原木电杆 | LY/T 1294-1999由 GB 887-1989转化 | 直接用原木电杆 |
| 木杆 | LY/T 1507-2018 | 木杆 |
| 原木归楞 | LY/T 1371-2013 LY/T 1371-2002 LY/T 1371-1999 | 原木归楞 |
| 加工用原木枕资 | LY/T 1503-2011 | 加工用原木枕资 |
| 脚手杆 | LY/T 1504-2013 | 脚手杆 |
| 木板皮 | LY/T 1156-2012 | 木板皮 |
| 原条造材 | LY/T 1370-2018 | 原条造材 |
| 原条 | LY/T 2984—2018 | 原条检验 |
| 木枕 | GB 154-2013 | 木枕 |
| 针叶树锯材 | GB/T 153-2009 | 针叶树锯材 |
| 刨光材 | GB/T 20445-2017 | 刨光材 |
| 锯材 | GB/T 4822-2015 | 锯材检验 |
| 阔叶树锯材 | GB/T 4817-2009 | 阔叶树锯材 |
| 锯材 | GB/T 4823-2013 | 锯材缺陷 |
| 锯材 | GB/T 6491-1999 | 锯材干燥质量 |
| 锯切薄板 | GB/T 35217-2017 | 锯切薄板 |
| 机台木 | LY 1200-1997 | 机台木 |
| 造纸板皮 | LY/T 1156-1994 | 造纸板皮 |
| 橡胶木锯材 | LY/T 1184-1995 | 橡胶木锯材 |
| 船舶锯材 | LY/T 1285-2011 | 船舶锯材 |
| 铁路货车锯材 | LY/T 1295-1999 | 铁路货车锯材 |
| 毛边锯材 | LY/T 1352-1999 | 毛边锯材 |
| 载重汽车锯材 | LY/T 1296-1999由 GB 4819-1984转化 | 载重汽车锯材 |
| 乐器锯材钢琴用材 | LY/T 1513-2012 | 乐器锯材钢琴用材 |
| 实木包装箱板 | LY/T 1656-2006 | 实木包装箱板 |
| 乐器用材 | LY/T 1974.1-2011 | 民族乐器锯材：第1部分古琴用材 |
| 乐器用材 | LY/T 1974.1-2011 | 民族乐器锯材：第2部分琵琶用材 |
| 实木地板坯料 | LY/T 2058-2012 | 实木地板坯料 |
| 梁材 | LY/T 2485-2015 | 梁材 |
| 剖开材 | LY/T 1510-1999 | 剖开材检验 |
| 室内装修用木方 | LY/T 1257-2012 | 室内装修用木方 |
| 木材 | GB/T 13942.1-2009 | 木材耐久性能第1部分：天然耐腐性实验室试验方法 |
| 木材 | GB/T 13942.2-2009 | 木材耐久性能第2部分：天然耐久性野外试验方法 |
| 木材 | GB/T 14019-2009 | 木材防腐术语 |
| 防腐木 | GB/T 23229-2009 | 水载型木材防腐剂分析方法 |
| 防腐木 | GB/T 18260-2015 | 木材防腐剂对白蚁毒性实验室试验方法 |
| 防腐木 | GB/T 18261-2013 | 防霉剂对木材霉菌及变色菌防治效力的试验方法 |
| 防腐木 | GB/T 27652-2011 | 防腐木材化学分析前的预处理方法 |
| 防腐木 | GB/T 27654-2011 | 木材防腐剂 |
| 防腐木 | GB/T 27656-2011 | 农作物支护用防腐小径木 |
| 防腐木 | GB/T 27653-2011 | 防腐木材中季铵盐的分析方法两相滴定法 |
| 防腐木 | GB/T 27651-2011 | 防腐木材的使用分类和要求 |
| 防腐木 | GB/T 27655-2011 | 木材防腐剂野外埋地耐久试验方法 |
| 防腐木 | GB/T 29900-2013 | 木材防腐剂性能评估的野外近地面试验方法 |
| 防腐木 | GB/T 29902-2013 | 木材防腐剂性能评估的土床试验方法 |
| 防腐木 | GB/T 29896-2013 | 接触土壤时木材防腐剂的抗流失性测定方法 |
| 防水木材 | GB/T 29901-2013 | 木材防水剂的防水效率测试方法 |
| 防腐木 | GB/T 31761-2015 | 铜氨(胺)季铵盐(ACQ)防腐剂加压处理木材 |
| 防腐木 | GB/T 31763-2015 | 铜铬砷（CCA）防腐木材的处理及使用规范 |
| 防腐木 | GB/T 31760-2015 | 铜铬砷（CCA）防腐防腐剂加压处理木材 |
| 防腐木 | GB/T 33041-2016 | 中国陆地木材腐朽与白蚁危害等级区域划分 |
| 防腐木 | GB/T 33021-2016 | 有机型木材防腐剂分析方法 三唑及苯并咪唑类 |
| 防腐木 | GB/T 34724-2017 | 接触防腐木材的金属腐蚀速率加速测定方法 |
| 防腐木 | GB/T 34726-2017 | 木材防腐剂对金属的腐蚀速率测定方法 |
| 防腐木 | GB/T 35214—2017 | 无机水载型木材防腐剂固着时间的确定方法 |
| 防腐木 | LY/T 1283-2011 | 木材防腐剂对腐朽菌毒性实验室试验方法 |
| 防腐木 | LY/T 1635-2005 | 木材防腐剂 |
| 防腐木 | LY/T 1284-2012 | 木材防腐剂对软腐菌毒性实验室试验方法 |
| 防腐木 | LY/T 2374-2014 | 防腐木材和阻燃木材中有效药剂透入度测试方法 |
| 结构材 | GB/T 34725-2017 | 结构用人造板集中载荷和冲击荷载性能测试方法 |
| 结构材 | GB/T 34719-2017 | 结构用人造板均布荷载性能测试方法 |
| 结构材 | GB/T 34744-2017 | 规格材及齿板连接性能设计值确定方法 |
| 建筑结构用木工字梁 | GB/T 28985—2012 | 建筑结构用木工字梁 |
| 结构用木质复合材 | GB/T 28986—2012 | 结构用木质复合材产品力学性能评定 |
| 结构用规格材 | GB/T 28987—2012 | 结构用规格材特征值的测试方法 |
| 结构用锯材 | GB/T 28993—2012 | 结构用锯材力学性能测试方法 |
| 结构材 | GB/T 29895—2013 | 横向振动法测试木质材料动态弯曲弹性模量方法 |
| 轻型木结构用规格材 | GB/T 29897—2013 | 轻型木结构用规格材目测分级 |
| 木材和木基产品 | GB/T 31291-2014 | 木材和木基产品的荷载持续时间效应和蠕变性能评定 |
| 混凝土模板用木工字梁 | GB/T 31265-2014 | 混凝土模板用木工字梁 |
| 结构用人造板 | GB/T 31264-2014 | 结构用人造板力学性能试验方法 |
| 结构胶合板 | GB/T 35216—2017 | 结构胶合板 |
| 机械应力分级锯材 | GB/T 36407-2018 | 机械应力分级锯材 |
| 木结构用单板层积材 | GB/T 36408-2018 | 木结构用单板层积材 |
| 结构用木质覆面板保温墙体 | GB/T 36785-2018 | 结构用木质覆面板保温墙体试验方法 |
| 木结构用钢钉 | LY/T 2059-2012 | 木结构用钢钉 |
| 木材和工程复合木板材 | LY/T 1975-2011 | 木材和工程复合木板材的持续负载和蠕变影响评定 |
| 木质结构材料用销类连接件 | LY/T 2377-2014 | 木质结构材料用销类连接件连接性能试验方法 |
| 楼面和屋面用结构人造板 | LY/T 2380-2014 | 楼面和屋面用结构人造板在集中荷载和冲击荷载作用下承载性能测试方法 |
| 结构材 | LY/T 2382-2014 | 应力波无损测试锯材动态弹性模量方法 |
| 结构用木材 | LY/T 2383-2014 | 结构用木材强度等级 |
| 轻型木结构连接件 | LY/T 2388-2014 | 轻型木结构连接件通用技术条件 |
| 轻型木结构建筑覆面板用定向刨花板 | LY/T 2389-2014 | 轻型木结构建筑覆面板用定向刨花板 |
| 结构用木质材料 | LY/T 2381-2014 | 结构用木质材料基本要求 |
| 轻型木结构-结构用指接规格材 | LY/T 2228-2013 | 轻型木结构-结构用指接规格材 |
| 单板条层积材 | LY/T 2916-2017 | 单板条层积材 |
| 结构用集成材力学性能 | LY/T 2917-2017 | 结构用集成材力学性能特征值的确定方法 |
| 木框架墙体 | LY/T 2918-2017 | 木框架墙体软重物撞击试验方法 |
| 结构材 | LY/T 2720-2016 | 胶合面木破率的测定方法 |
| 指接材用胶粘剂 | LY/T 2722-2016 | 指接材用胶粘剂胶合性能测试方法 |
| 一次性筷子 | GB/T 19790.1-2005 | 一次性筷子第一部分：木筷 |
| 木线条 | GB/T 20446-2006 | 木线条 |
| 热处理实木地板 | GB/T 28992-2012 | 热处理实木地板 |
| 户外用防腐实木地板 | GB/T 31757-2015 | 户外用防腐实木地板 |
| 炭化木 | GB/T 31747-2015 | 炭化木 |
| 高耐磨漆饰实木地板 | GB/T 31745-2015 | 高耐磨漆饰实木地板 |
| 栎木实木地板 | GB/T 34743-2017 | 栎木实木地板 |
| 木门窗用木材及人造板 | GB/T 34742-2017 | 木门窗用木材及人造板规范 |
| 地采暖用实木地板 | GB/T 35913-2018 | 地采暖用实木地板技术要求 |
| 红木制品 | GB/T 35475—2017 | 红木制品用材规范 |
| 木门 | GB/T 35379—2017 | 木门分类和通用技术要求 |
| 实木地板 | GB/T 15036.1-2018 | 实木地板 第1部分：技术要求 |
| 实木地板 | GB/T 15036.2-2018 | 实木地板 第2部分：检验方法 |
| 木牙签 | LY/T 1159-2006 | 木牙签 |
| 木质卫生筷子 | LY/T 1512-2003 | 木质卫生筷子 |
| 木制茶具 | LY/T 1924-2010 | 木制茶具 |
| 人造板木片 | LY/T 1794-2008 | 人造板木片 |
| 脱脂松木锯材 | LY/T 2148-2013 | 脱脂松木锯材 |
| 木镜 | LY/T 2055-2012 | 木镜 |
| 木质太阳伞 | LY/T 2149-2013 | 木质太阳伞 |
| 梳篦 | LY/T 2145-2013 | 梳篦 |
| 实木衣架 | LY/T 2143-2013 | 实木衣架 |
| 托盘用 | LY/T 2375-2014 | 托盘用木材质量分级 |
| 户外景观用木材与木质材料 | LY/T 2376-2014 | 户外景观用木材与木质材料一般要求 |
| 木质地板 | LY/T 2487-2015 | 木质地板冲击噪声测试方法 |
| 实木菜板 | LY/T 2486-2015 | 实木菜板 |
| 实木拼接板 | LY/T 2488-2015 | 实木拼接板 |
| 木（竹）质容器 | LY/T 2871-2017 | 木（竹）质容器通用技术要求 |
| 木制珠串 | LY/T 2872-2017 | 木制珠串 |
| 铅笔板 | LY/T 2873-2017 | 铅笔板 |
| 木地板用紫外光固化涂料 | LY/T 2710-2016 | 木地板用紫外光固化涂料 |
| 木栅栏 | LY/T 2884-2017 | 木栅栏 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 35820-2018 | 林业生物质原料分析方法 取样方法 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 35814-2018 | 林业生物质原料分析方法 样品处理方法 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 35905-2018 | 林业生物质原料分析方法 总固体含量测定 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 35812-2018 | 林业生物质原料分析方法 预处理后不溶固体含量测定 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 35808-2018 | 林业生物质原料分析方法 纤维素酶活性测定 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 35809-2018 | 林业生物质原料分析方法 蛋白质含量测定 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 35811-2018 | 林业生物质原料分析方法 淀粉测定 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 35816-2018 | 林业生物质原料分析方法 抽提物含量的测定 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 35818-2018 | 林业生物质原料分析方法 多糖及木质素含量的测定 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 35821-2018 | 生物质/塑料复合材料生物质含量测定方法 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 36055-2018 | 林业生物质原料分析方法 含水率的测定 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 36056-2018 | 林业生物质原料分析方法 可溶性糖的测定 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 36057-2018 | 林业生物质原料分析方法 灰分的测定 |
| 林业生物质原料产品 | GB/T 36058-2018 | 林业生物质原料分析方法 不可溶性糖测定 |
| 林业生物质原料产品 | LY/T 2369-2014 | 沙生灌木物理力学性能测试方法 |
| 林业生物质原料产品 | LY/T 2881-2017 | 木塑复合材料氧化诱导时间和氧化诱导温度的测定方法 |
| 林业生物质原料产品 | LY/T 2554-2015 | 木塑复合材料中生物质含量测定 傅立叶变换红外光谱法 |
| 林业生物质原料产品 | LY/T 2557-2015 | 生物质基泡沫材料中生物质基含量测定方法 |
| 木材工业用复合改性玉米淀粉基-异氰酸酯胶粘剂 | LY/T 2371-2014 | 木材工业用复合改性玉米淀粉基-异氰酸酯胶粘剂 |
| 木材工业用豆基蛋白胶粘剂 | LY/T 2373-2014 | 木材工业用豆基蛋白胶粘剂 |
| 木塑地板 | GB/T 24508-2009 | 木塑地板 |
| 平压生物基塑性复合板材 | LY/T 2556-2015 | 平压生物基塑性复合板材 |
| 竹塑复合材料 | LY/T 2565-2015 | 竹塑复合材料 |
| 挤出成型木塑复合板材 | LY/T 1613-2017 | 挤出成型木塑复合板材 |
| 木塑门套线 | LY/T 2714-2016 | 木塑门套线 |
| 木塑复合外挂墙板 | LY/T 2715-2016 | 木塑复合外挂墙板 |
| 软木复合装饰卷(片)材 | LY/T 2560-2015 | 软木复合装饰卷(片)材 |
| 栓皮 | LY/T 1317-2013 | 栓皮 |
| 软木砖(低温隔热用) | LY/T 1318-1999 | 软木砖(低温隔热用) |
| 软木砖 | LY/T 1319-1999 | 软木砖试验方法 |
| 软木纸 | LY/T 1320-2010 | 软木纸（已立项修订2017-LY-173） |
| 软木纸 | LY/T 1321-2013 | 软木纸试验方法（已立项修订2017-LY-173） |
| 麦（稻）秸秆刨花板 | GB/T 21723-2008 | 麦（稻）秸秆刨花板 |
| 浸渍胶膜纸饰面秸秆板 | GB/T 23472-2009 | 浸渍胶膜纸饰面秸秆板 |
| 浸渍纸层压秸秆复合地板 | GB/T 23471-2018 | 浸渍纸层压秸秆复合地板 |
| 椰壳纤维板 | LY/T 1795-2008 | 椰壳纤维板 |
| 定向结构麦秸板 | LY/T 2141-2013 | 定向结构麦秸板 |
| 生物质重组刨切单板 | LY/T 2370-2014 | 生物质重组刨切单板 |
| 活动地板基材用石膏纤维板 | LY/T 2372-2014 | 活动地板基材用石膏纤维板 |
| 涂饰定向结构麦秸板地板 | LY/T 2562-2015 | 涂饰定向结构麦秸板地板 |
| 柳编制品 | GB/T 33024-2016 | 柳编制品 |
| 喷播用木质纤维 | LY/T 2142-2013 | 喷播用木质纤维 |

注：本清单所列产品及标准变更时，以监测方案规定为准。

## 附件27-2 林化产品标准清单

| 产品名称 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 脂松香 | GB/T 8145-2003 | 脂松香 |
| 松香 | GB/T 8146-2003 | 松香试验方法 |
| 氢化松香 | GB/T 14020-2006 | 氢化松香 |
| 马来松香 | GB/T 14021-2009 | 马来松香 |
| 歧化松香 | LY/T1357-2008 | 歧化松香 |
| 歧化松香钾皂 | LY/T1358-2014 | 歧化松香钾皂 |
| 精制浅色松香 | LY/T 1065-2014 | 精制浅色松香 |
| 粉状强化松香施胶剂 | LY/T 1066-92 | 粉状强化松香施胶剂 |
| 湿地松松香 | GB/T 29591-2013 | 湿地松松香 |
| 聚合松香 | LY/T 1744-2008 | 聚合松香 |
| 松节油 | GB/T12902-2006 | 松节油分析方法 |
| 脂松节油 | GB/T12901-2006 | 脂松节油 |
| 合成樟脑 | GB/T 4895-2007 | 合成樟脑 |
| 日用樟脑 | LY/T 1645-2005 | 日用樟脑 |
| 萜烯树脂 | LY/T1453-2010 | 萜烯树脂 |
| 异长叶烯 | LY/T 1064-2012 | 异长叶烯 |
| 木质味精精制用颗粒活性炭 | GB/T 13803.1-1999 | 木质味精精制用颗粒活性炭 |
| 木质净水用活性炭 | GB/T 13803.2-1999 | 木质净水用活性炭 |
| 糖液脱色用活性炭 | GB/T 13803.3-1999 | 糖液脱色用活性炭 |
| 醋酸乙烯合成触媒载体活性炭 | GB/T 13803.5-1999 | 醋酸乙烯合成触媒载体活性炭 |
| 针剂用活性炭 | GB/T 13803.4-1999 | 针剂用活性炭 |
| 提取黄金用颗粒活性炭 | LY/T 1125-93 | 提取黄金用颗粒活性炭 |
| 净水用载银活性炭 | LY/T 1331-2014 | 净水用载银活性炭 |
| 木炭和木炭 | GB/T17664-1999 | 木炭和木炭检验方法 |
| 味精用粉状活性炭 | LY/T 1281-1998 | 味精用粉状活性炭 |
| 化学试剂用活性炭 | LY/T 1581-2000 | 化学试剂用活性炭 |
| 柠檬酸脱色用活性炭 | LY/T 1582-2000 | 柠檬酸脱色用活性炭 |
| 木糖液脱色用活性炭 | LY/T 1623-2004 | 木糖液脱色用活性炭 |
| 柠檬酸脱色用颗粒活性炭 | LY/T 1785-2008 | 柠檬酸脱色用颗粒活性炭 |
| 活性炭 | LY/T 1786-2008 | 活性炭单宁酸吸附值测定方法 |
| 空气净化用竹炭 | GB/T 26900-2011 | 空气净化用竹炭 |
| 变压吸附精制氢气用活性炭 | LY/T 1971-2011 | 变压吸附精制氢气用活性炭 |
| 生物质棒状成型炭 | LY/T 1973-2011 | 生物质棒状成型炭 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.1-1999 | 木质活性炭试验方法 表观密度的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.2-1999 | 木质活性炭试验方法 粒度分布的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.3-1999 | 木质活性炭试验方法 灰分含量的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.4-1999 | 木质活性炭试验方法 水分含量的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.5-1999 | 木质活性炭试验方法 四氯化碳吸附率的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.6-1999 | 木质活性炭试验方法 强度的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.7-1999 | 木质活性炭试验方法 pH值的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.8-2015 | 木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.9-2015 | 木质活性炭试验方法 焦糖脱色率测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.10-1999 | 木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.11-1999 | 木质活性炭试验方法 硫酸奎宁吸附值测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.12-1999 | 木质活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.13-1999 | 木质活性炭试验方法 未炭化物的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.14-1999 | 木质活性炭试验方法 氰化物的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.15-1999 | 木质活性炭试验方法 硫化物的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.16-1999 | 木质活性炭试验方法 氯化物的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.17-1999 | 木质活性炭试验方法 硫酸盐的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.18-1999 | 木质活性炭试验方法 酸溶物的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.19-2015 | 木质活性炭试验方法 铁含量的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.20-1999 | 木质活性炭试验方法 锌含量的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.21-1999 | 木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定 |
| 木质活性炭 | GB/T 12496.22-1999 | 木质活性炭试验方法 重金属的测定 |
| 毛杨梅栲胶 | LY/T 1084-2010 | 毛杨梅栲胶 |
| 落叶松栲胶 | LY/T 1085-2010 | 落叶松栲胶 |
| 余甘栲胶 | LY/T 1086-2010 | 余甘栲胶 |
| 木麻黄栲胶 | LY/T 1087-93 | 木麻黄栲胶 |
| 槲树栲胶 | LY/T 1088-93 | 槲树栲胶 |
| 黑荆树栲胶 | LY/T 1090-93 | 黑荆树栲胶 |
| 橡碗栲胶 | LY/T 1091-2010 | 橡碗栲胶 |
| 工业单宁酸 | LY/T1300-2005 | 工业单宁酸 |
| 药用单宁酸 | LY/T1640-2005 | 药用单宁酸 |
| 食用单宁酸 | LY/T1641-2005 | 食用单宁酸 |
| 工业没食子酸 | LY/T1301-2005 | 工业没食子酸 |
| 高纯没食子酸 | LY/T1643-2005 | 高纯没食子酸 |
| 铬皮粉 | LY/T1639-2005 | 铬皮粉 |
| 栲胶 | LY/T 1082-2008 | 栲胶分析试验方法 |
| 栲胶 | LY/T 1083-2008 | 栲胶原料分析试验方法 |
| 单宁酸 | LY/T 1642-2005 | 单宁酸分析试验方法 |
| 没食子酸 | LY/T 1644-2005 | 没食子酸分析试验方法 |
| 紫胶片 | GB/T 8138-2009 | 紫胶片 |
| 颗粒紫胶 | GB/T 8138-2009 | 颗粒紫胶 |
| 脱蜡紫胶片、脱色紫胶片和脱色脱蜡紫胶片 | GB/T 8139-2009 | 脱蜡紫胶片、脱色紫胶片和脱色脱蜡紫胶片 |
| 漂泊紫胶 | GB/T 8140-2009 | 漂泊紫胶 |
| 军用紫胶片 | GB/T 8141-2009 | 军用紫胶片 |
| 虫白蜡 | LY/T 2399-2014 | 虫白蜡 |

注：本清单所列产品及标准变更时，以监测方案规定为准。